## Slide 1: Computer 1
Grundlagen

## Slide 2: Lernziele
Sie kennen die Definition von «Computer».
Sie verstehen das EVAS-Prinzip.
Sie können Ein- und Ausgabegeräte identifizieren.
Sie wissen, was ein Prozessor ist.
Sie können die Speicherhierarchie erklären.

## Slide 3: Definition «Computer»
«Ein Computer oder Rechner ist ein Gerät, das mittels programmierbarer Rechenvorschriften (Algorithmen) Daten verarbeitet.»
– Wikipedia

## Slide 4: Aufgabe «Computer»
Wie viele Computer befinden sich in diesem Zimmer?

## Slide 5: Computerkategorien 1
Smartcard
Mikrocontroller (Lilypad)
Laptop / PC
Smartphone
Server
Supercomputer (Kei)

## Slide 6: Computerkategorien 2
Typ | Preis (USD)
Wegwerfcomputer | 0.5
Mikrocontroller | 5
Mobile Computer, Spielkonsolen | 50
Personal Computer (PC) | 500
Server | 5’000
Grossrechner (Mainframe) | 5’000’000
Supercomputer | 100’000’000
Quelle: Andrew S. Tanenbaum und Todd Austin: Rechnerarchitektur, 2014, 6. Auflage, S. 49

## Slide 7: EVAS-Prinzip

## Slide 8: Ein- und Ausgabegeräte

## Slide 9: Anschluss von Bildschirmen
HDMI
High-Definition
Multimedia Interface
DVI
Digital Visual
Interface
DP
DisplayPort
VGA
Video Graphics Array

## Slide 10: Aufgabe «E/A»
Welche Möglichkeiten für die Ein- und Ausgabe von Daten hat dein Smartphone. Versuche, möglichst alle aufzuschreiben.
Eingabe: Ein- und Ausgabe: Ausgabe:

## Slide 11: Auflösung «E/A»
Eingabe
Mikrofon
Kamera
Lagesensor
Beschleunigungssensor
Helligkeitssensor
GPS-Antenne
Tasten
Fingerabdrucksensor
Ein- und Ausgabe
Touchscreen
Mobilfunkantenne
WLAN-Antenne
Bluetooth-Antenne
NFC-Antenne
USB-Anschluss
Ausgabe
Lautsprecher
Kopfhörerbuchse
Vibrationsalarm
Leuchtdioden (Lämpchen)

## Slide 12: Prozessor (CPU)
Zuständig für Steuerung und Verarbeitung
CPU = Central Processing Unit
Wichtige Kenngrösse
Taktfrequenz
Einheit
Hertz
(Impulse pro Sekunde)
Bsp: 3 GHz

## Slide 13: Aufgabe «Prozessor»
Prozessoren sind «Multitasking»-fähig. Was bedeutet das?
Wie können sie mehrere Dinge gleichzeitig tun?

## Slide 14: Arbeitsspeicher (RAM)
RAM = Random Access Memory
Flüchtiger Speicher
Zuständig für die Zwischenspeicherung von Daten (schneller als Zugriff auf Festplatte)
Wichtige Kenngrösse
Speicherkapazität
Einheit
Byte
Bsp: 8 GB

## Slide 15: Festplattenspeicher (HDD)
HDD = Hard Disk Drive
drehende Scheiben, magnetisch
Zuständig für die permanente Speicherung
langsam, günstig, grosse Speicherkapazitäten
Wichtige Kenngrösse
Speicherkapazität
Einheit
Byte
Bsp: 1 TB

## Slide 16: Festplattenspeicher (SSD)
SSD = Solid State Disk
Flash-Speicher, keine mechanischen Teile
Zuständig für die permanente Speicherung
schneller, leichter, robuster
Wichtige Kenngrösse
Speicherkapazität
Einheit
Byte
Bsp: 512 GB

## Slide 17: Aufgabe «Festplattenspeicher»
Wieso ist eine SSD schneller als eine HDD?
Wieso kann eine Datei auf einer Festplatte viel schneller gelöscht als gespeichert werden?

## Slide 18: Speicherhierarchie

## Slide 19: Aufgabe «Speicherhierarchie»
Wieso enthält ein Computer so viele verschiedene Speicherarten?
Welche Daten werden auf den einzelnen Ebenen der oben abgebildeten Speicherhierarchie gespeichert?

## Slide 20: Aufgabe «Speicherhierarchie»
Speichertyp | Technologie | Grösse | Zugriffszeit | Kosten / GB
Prozessorregister |  |  |  | 
Prozessorcaches |  |  |  | 
Arbeitsspeicher |  |  |  | 
Massenspeicher |  |  |  | 
Wechseldatenträger |  |  |  | 
Cloud-Speicher |  |  |  | 
Versuchen Sie die folgende Tabelle mit Hilfe einer Internetrecherche auszufüllen:

## Slide 21: Hauptplatine (Mother- oder Mainboard)
verbindet Komponenten
Prozessor
RAM
On-Board-Chips
  BIOS
  North- und Southbridge
Erweiterungskarten
Festplattenspeicher
Peripherie (via externe Anschlüsse)

## Slide 23
Prozessorsockel
RAM-Slots
Anschlüsse
BIOS
Erweiterungskarten-Slots
Festplattenanschlüsse
Stromanschluss
Southbridge
Northbridge

## Slide 24: Netzteil
Zuständig für die Stromversorgung
Verschiedene Spannungen für verschiedene Komponenten
Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom
Wichtige Kenngrösse
Leistung
Einheit
Watt
Bsp: 250 W

## Slide 25: Aufgabe «Stromversorgung»
Wie viel Leistung (Watt) beziehen folgende Geräte typischerweise im Betrieb?
Staubsauger
Desktop-PC resp. Notebook
Smartphone-Ladegerät
LED-Lampe
Wie beurteilen Sie folgende Aussagen? Ist das erwähnte Gerät neu oder alt?
Ein Notebook verbraucht zum Bearbeiten eines Textdokuments oder Surfen im Internet ca. 7W.
Ein Desktopcomputer braucht ein 1500W-Netzteil.
Eine Stereoanlage verbraucht im Standbyzustand knapp 15W.
Ein Beamer hat einen Standbystromverbrauch von ca. 0.5W.

## Slide 26: Netzwerkkarte
Zuständig für die Netzwerkanbindung
Wichtige Kenngrösse
Übertragungsrate
Einheit
Bits/s
Bsp: 1 Gbps

## Slide 27: Aufgabe «Netzwerkkarte»
Angenommen, eine Netzwerkkarte hat eine Übertragungsrate von 1 Gbps.
Wie lange dauert die Übertragung einer 10 GB grossen Datei in Sekunden unter idealen Bedingungen?
Notes: 80s

## Slide 28: Exkurs: Grafikkarte
Hercules Graphics Card
hochauflösende monochrome Grafikkarte (720×348 Pixel, 1 Bit Farbe) mit 64 KB Video-RAM aus dem Jahr 1982.
NVIDIA RTX 2080 TI
aktuelle Grafikkarte aus dem Jahr 2018 mit einer maximalen Auflösung von 7680×4320 Pixel pro Bildschirm, 11 GB Video-RAM und Unterstützung von Echtzeit-Raytracing

## Slide 29: typische Aufgaben moderner Grafikkarten
Text-Rasterung: Zeichnen von Text
2D-Rasterung: Zeichnen von Linien, Rechtecken und Kreisen
3D-Rasterung: Verdeckungsberechnung und Lichtsimulation
3D-Raytracing: fotorealistische Berechnung basierend auf der Rückverfolgung von Lichtstrahlen
aufwändige Berechnungen: neuronale Netze, Mining von Kryptowährungen.

## Slide 30: Aufgabe «Grafikkarte»
Wieso ist die Grafikkarte eigentlich ein ganzer Computer (mit eigenem Prozessor, eigenem RAM)?
Notes: 80s

## Slide 31: Ebenen