## Slide 1: Hardware
Teil 2: Rechnerarchitektur

## Slide 2: Harvard-Architektur

## Slide 3: Von Neumann-Architektur

## Slide 4: Bussystem

## Slide 5: Tetra
4-Bit-Modellrechner
Von Neumann-Architektur
16 Speicherstellen

## Slide 6: Tetra-Architektur

## Slide 7: Opcodes 1
Code | Kurz | Operand | Beschreibung
0 | HCF | nein | Halte Programm an
1 | INP | nein | Lies Wert von Benutzer in Akkumulator ein
2 | OUT | nein | Gibt Wert in Akkumulator an Benutzer aus
3 | RND | nein | Lade Zufallszahl in Akkumulator
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 | LDI | ja | Lade Konstante in Akkumulator
7 | LDS | ja | Lade Speicherstelle in Akkumulator

## Slide 8: Opcodes 2
Code | Kurz | Operand | Beschreibung
8 | ADI | ja | Addiere Konstante zu Akkumulator
9 | ADS | ja | Addiere Speicherstelle zu Akkumulator
10 | SBI | ja | Subtrahiere Konstante von Akkumulator
11 | SBS | ja | Subtrahiere Speicherstelle von Akkumulator
12 | STO | ja | Speichere Akkumulator in Speicherstelle
13 | JMP | ja | Springe
14 | JEQ | ja | Springe, falls Gleich-Flag gesetzt ist
15 | JLS | ja | Springe, falls Kleiner-Flag gesetzt ist

## Slide 9: Von Neumann-Zyklus
Befehlsabruf (fetch)
Dekodierung (decode)
Operandenabruf (fetch operand)
Befehlsausführung (execute)

## Slide 10: Speicherstelle (4-bit)
Wert wird durch Spielfigur markiert
Immer nur eine Spielfigur

## Slide 11: Lesen
Übertrage Wert von einem Bus zu mir.

## Slide 12: Schreiben
Übertrage Wert von mir auf einen Bus.

## Slide 13: Programm 1
Speicherstelle | Wert
0 | 1
1 | 12
2 | 15
3 | 1
4 | 9
5 | 15
6 | 2
7 | 0

## Slide 14: Programm 1
INP
STO 15
INP
ADS 15
OUT
HCF

## Slide 15: Programm 2
Speicherstelle | Wert
0 | 7
1 | 15
2 | 2
3 | 8
4 | 2
5 | 12
6 | 15
7 | 10
Speicherstelle | Wert
8 | 10
9 | 15
10 | 2
11 | 0
12 | 
13 | 
14 | 
15 | 

## Slide 16: Programm 2
LDS 15
OUT
ADI 2
STO 15
SBI 10
JLS 1
HCF

## Slide 17: Programm 3
Speicherstelle | Wert
0 | 3
1 | 12
2 | 15
3 | 1
4 | 11
5 | 15
6 | 14
7 | 10
Speicherstelle | Wert
8 | 13
9 | 3
10 | 6
11 | 1
12 | 2
13 | 0
14 | 
15 |