## Slide 1: Fehlersuche
Gymnasium Kirchenfeld

## Slide 2: «Hilfe, das Internet geht nicht!»
Was kann auf welcher Schicht schiefgehen?
4. Anwendungsschicht
3. Transportschicht
2. Vermittlungsschicht
1. Physikalische Schicht (Netzzugangsschicht)
Geräte, Kabel
IP-Adresse
TCP-Ports
DNS, HTTP

## Slide 3: Probleme auf der physikalischen Schicht
Sind die Kabel eingesteckt/defekt?
Sind die benötigten Geräte vorhanden (Router, Access Point, Switch, …)?
Sind die Geräte eingeschaltet?
Habe ich an der gewünschten Stelle WLAN-Empfang?

## Slide 4: Probleme auf der Vermittlungsschicht
Ist bei den beteiligten Geräten die richtige IP-Adresse konfiguriert?
Ist (falls nötig) ein Gateway eingetragen?
Ist die Gateway-/Router-IP-Adresse korrekt?
 Falls ping zum Zielhost funktioniert, sind die ersten beiden Schichten i.O.

## Slide 5: Probleme auf der Transportschicht
Gibt es eine Firewall, die bestimmte Ports/Anwendungen sperrt?
Läuft die DNS-Server-/Webserver-Software?  Sonst ähnlicher Effekt wie bei Firewall
Ist das Netzwerk vielleicht überlastet, weil zu viele Benutzer online sind oder zu viele Daten übertragen werden?  Daten gehen verloren, müssen neu geschickt werden und verursachen noch mehr Verkehr

## Slide 6: Probleme auf der Anwendungsschicht
DNS-Server
Ist der richtige DNS-Server eingetragen?
Enthält der DNS-Server die gewünschte Information?
Ist der gesuchte Hostname korrekt eingetragen?
Webserver
Ist die angeforderte Webseite vorhanden?
Stimmt der HTML-Code (Bilder, Links, …)?

## Slide 7: «Hilfe, das Internet geht nicht!»
Wie lautet meine IP-Adresse?  Ich bin korrekt im Netzwerk registriert
Wie lautet die Adresse meines Gateways/Routers?  Mein «Weg» ins Internet ist bekannt
Kann ich die IP-Adresse des Routers pingen?  Im lokalen Netz funktioniert der Verkehr
Kann ich eine andere IP (z.B. 8.8.8.8) pingen?  IP-Adressen im Internet sind erreichbar
Funktioniert DNS?  DNS funktioniert, d.h. Namen sind auflösbar